ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Текущий ремонт Спортивного зала (подвал на отметке -4,62) кафедра физического воспитания

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кафедра "Физ.воспитания" (Спортивный Зал, коридор), помещения подвала (раздевалки №1, 2, 5, трейнерская, лыжная база, тренажорный зал, трейнерская по лыжному спорту, вент.камера) |
| Гидроизоляция стен, ремонт приямков |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,072768 |  |
| 2 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,072768 |  |
| 3 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы с креплением | 100 м3 грунта | 4,202352 |  |
| 3,1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 4,202352 |  |
| 4 | Искусственная сушка cтен | 100 м2 поверхности | 2,101176 |  |
| 5 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (ТУ 9392 -04-42942526-2005) | 100 м2 протравленной поверхности | 2,101176 |  |
| 6 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя | 100 м2 изоляции | 2,101176 |  |
| 7 | Исключается материал рулонный | м2 | -504,3 |  |
| 8 | 1-й слой "Техноэласт Фикс" | м2 | 252,15 |  |
| 9 | 2-й слой "Техноэласт Мост Б" | м2 | 252,15 |  |
| 10 | Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича | 100 м2 цоколя | 2,101176 |  |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,4202352 |  |
| 12 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,09084 |  |
| 13 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,09084 |  |
| 14 | Устройство бетонных отмосток объемом: до 3 м3(Прим.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,072672 |  |
| 15 | Устройство цементации покрытия | 100 м2 | 0,9084 |  |
| 16 | Устройство c однослойной обшивкой без изоляционной прокладки приямков плитами цементно - стружечными (Прим.) | 100 м2 | 0,96 |  |
| 17 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,96 |  |
| 18 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,24 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 19 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,736 |  |
| 20 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,79 |  |
| 21 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 2,79 |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 2,79 |  |
| 23 | Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 2,016129 |  |
| 24 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,79 |  |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,79 |  |
| Стены |  |  |  |
| 26 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 4,3 |  |
| 27 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 4,3 |  |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 4,3 |  |
| 29 | Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 2,663226 |  |
| 30 | Оклейка стен сеткой (Прим.) | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 4,3 |  |
| 31 | Исключаются обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | м2 | -481,6 |  |
| 32 | Сетка стеклянная нетканая перекрестная 4ПСС-Т-Г-300 | м2 | 481,6 |  |
| 33 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 4,3 |  |
| 34 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,3 |  |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,3 |  |
| 36 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Приямки) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,46 |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 37 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,122 |  |
| 38 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,072 |  |
| 39 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 40 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2( 1,6*2,25 - 2 шт.) | 100 м2 проемов | 0,072 |  |
| 44 | Монтажная пена типа "Makroflex" | 1 бал. (750 мл) | 3 |  |
| 45 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных | комплект | 2 |  |
| 46 | Установка и крепление наличников с 2-х сторон | 100 м коробок блоков | 0,122 |  |
| 49 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0488 |  |
| Полы |  |  |  |
| 50 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 2,491 |  |
| 51 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 2,491 |  |
| 52 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 2,491 |  |
| 53 | Паста антисептическая | т | 0,1495 |  |
| 54 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 2,491 |  |
| 55 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,491 |  |
| 56 | Простая окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |
| Сан.технические работы |  |  |  |
| 57 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,4995 |  |
| 58 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,576 |  |
| 59 | Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг | 100 шт. | 0,09 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,4995 |  |
| 61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,576 |  |
| 62 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4995 |  |
| 63 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,576 |  |
| 64 | Крепления | кг | 83,14 |  |
| 65 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,21645 |  |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 9 |  |
| 67 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 9 |  |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,648 |  |
| 69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,648 |  |
| 70 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4995 |  |
| 71 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,576 |  |
| Коридор |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |
| 72 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,183 |  |
| 73 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,58 |  |
| 74 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,58 |  |
| 75 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,58 |  |
| 76 | Раствор декоративный | м3 | 0,419097 |  |
| 77 | Пропитка потолков стабилизирующим составом (Прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 |  |
| 78 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 |  |
| Стены |  |  |  |
| 79 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: МДФ покрытых эмалями | 100 м2 облицовки стен | 0,4714 |  |
| 80 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 0,5036 |  |
| 81 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,373 |  |
| 82 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1,373 |  |
| 83 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,373 |  |
| 84 | Раствор декоративный | м3 | 0,850323 |  |
| 85 | Оклейка стен сеткой (Прим.) | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1,373 |  |
| 86 | Исключаются обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | м2 | -153,8 |  |
| 87 | Сетка стеклянная нетканая перекрестная 4ПСС-Т-Г-300 | м2 | 153,8 |  |
| 88 | Пропитка стен и откосов стабилизирующим составом (Прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,373 |  |
| 89 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1,373 |  |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,373 |  |
| Полы |  |  |  |
| 91 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,183 |  |
| 92 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,59 |  |
| 93 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,59 |  |
| 94 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,59 |  |
| 95 | Паста антисептическая | т | 0,0354 |  |
| 96 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,59 |  |
| 97 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,59 |  |
| 98 | Исключается линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -60,18 |  |
| 99 | ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ( КЛАСС 34/43), TARKETT PRIMO PLUS, (ТОЛЩ.2,0 ММ), ГЕРМАНИЯ | М2 | 60,18 |  |
| 100 | Простая окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,059 |  |
| 101 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,4251 |  |
| Полы |  |  |  |
| 102 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 2,18 |  |
| 103 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,6058 |  |
| 104 | Разборка покрытий полов: из ламината | 100 м2 покрытий | 0,576 |  |
| 105 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 2,1818 |  |
| 106 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 2,18 |  |
| 107 | Паста антисептическая | т | 0,1308 |  |
| 108 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 2,18 |  |
| 109 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2,18 |  |
| 110 | Исключается линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -222,4 |  |
| 111 | ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ( КЛАСС 34/43), TARKETT PRIMO PLUS, (ТОЛЩ.2,0 ММ), ГЕРМАНИЯ | М2 | 222,4 |  |
| 112 | Простая окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,218 |  |
| 113 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 1,44 |  |
| Стены |  |  |  |
| 114 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из плит: облицованных слоистым пластиком (Раздевалка №2, Лыжная база) | 100 м2 облицовки стен | 1,5458 |  |
| 115 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: МДФ покрытых эмалями (Раздевалка №1, тенисный зал, трейнерская по лыжам) | 100 м2 облицовки стен | 2,0906 |  |
| 116 | Снятие дверных полотен (Раздевалки №1,5) | 100 м2 дверных полотен | 0,036 |  |
| 117 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 118 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |  |
| 119 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 2 |  |
| 120 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 3,3112 |  |
| 121 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 3,3112 |  |
| 122 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 3,3112 |  |
| 123 | Раствор декоративный | м3 | 2,050968 |  |
| 124 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 3,3112 |  |
| 125 | Пропитка стен и откосов стабилизирующим составом (Прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3112 |  |
| 126 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3112 |  |
| Потолки |  |  |  |
| 127 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 2,5348 |  |
| 128 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,5348 |  |
| 129 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 2,5348 |  |
| 130 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 2,5348 |  |
| 131 | Раствор декоративный | м3 | 1,831613 |  |
| 132 | Пропитка потолков стабилизирующим составом (Прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5348 |  |
| 133 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5348 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 134 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,01 |  |
| 135 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 3 |  |
| 136 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 137 | Демонтаж кабеля | 100 м | 3,2 |  |
| 138 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 1 т демонтированных конструкций | 0,3 |  |
| 139 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,59 |  |
| 140 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,28 |  |
| 141 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип HСП09-200/Р50-03-02 | шт. | 28 |  |
| 142 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,31 |  |
| 143 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 31 |  |
| 144 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,3 |  |
| 145 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 |  |
| 146 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 |  |
| 147 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 18,3 |  |
| 148 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 95 | 100 жил | 0,22 |  |
| Материалы не учтенные ценником без НДС |  |  |  |
| 149 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-П-0,66 3Х1,5 ММ2 (ОЖ) | М | 730 |  |
| 150 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-П-0,66 3Х2,5 ММ2 (ОЖ) | М | 840 |  |
| 151 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-0,66 5Х6 ММ2 | КМ | 0,06 |  |
| 152 | ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ШВВП 2Х0,75 | КМ | 0,1 |  |
| 153 | ПPОВОД СИЛОВОЙ ПВ3-0,38 1Х1 | КМ | 0,1 |  |
| 154 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕР. 'ПРИМА' С56-043, ДВУХКЛАВИШНЫЙ | ШТ | 30 |  |
| 155 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ, ОЩВ-12 | ШТ | 1 |  |
| 156 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 1ПОЛЮСНЫЕ А63-МГ, А63-М, ДО 25 А | ШТ | 6 |  |
| 157 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК ДО 63А ТРЕХПОЛЮСНЫЕ | ШТ | 1 |  |
| 158 | КОPОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ У994 | ШТ | 60 |  |
| 159 | Блок розеток 220В, 3 местная | шт. | 7 |  |
| Раздел 3. Лестничные марши |  |  |  |
| 160 | Разборка декоративных панелей | 100 м2 | 0,44 |  |
| 161 | Облицовка стен гипсокартонными листами: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,44 |  |
| 162 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 2,154 |  |
| 163 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |  |
| 164 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,34 |  |
| 165 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2,154 |  |
| 166 | Пропитка стен и откосов стабилизирующим составом (Прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,154 |  |
| 167 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,154 |  |
| 168 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
| 169 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1,096 |  |
| 170 | Пропитка потолков стабилизирующим составом (Прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,096 |  |
| 171 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,096 |  |
| 172 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0408 |  |
| 173 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,4 |  |
| Раздел 4. Кафедра "Физ.воспитания" цокольный этаж коридор |  |  |
| Коридор |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 174 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 |  |
| 175 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 176 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 177 | Исключаются блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 | м2 | -1,8 |  |
| 178 | Блок дверной металлический с доводчиком | компл. | 1 |  |
| 179 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 3,43 |  |
| 180 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 3,43 |  |
| 181 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 3,43 |  |
| 182 | Пропитка стен и откосов стабилизирующим составом (Прим.) (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,43 |  |
| 183 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,43 |  |
| Потолки |  |  |  |
| 184 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,208 |  |
| 185 | Пропитка потолков стабилизирующим составом (Прим.) (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,208 |  |
| 186 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,208 |  |
| Полы |  |  |  |
| 187 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,7921 |  |
| 188 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,2 |  |
| 189 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25% | 100 м2 | 1,2 |  |
| 190 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 основания | 1,2 |  |
| 191 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 1,2 |  |
| 192 | Паста антисептическая | т | 1,2 |  |
| 193 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,2 |  |
| 194 | Сключается линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -122,4 |  |
| 195 | ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ( КЛАСС 34/43), TARKETT PRIMO PLUS, (ТОЛЩ.2,0 ММ), ГЕРМАНИЯ | М2 | 122,4 |  |
| 196 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,7921 |  |
| 197 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 1,022 |  |
| 198 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 2,199 |  |
| 199 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,199 |  |
| 200 | Монтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 2,199 |  |
| 201 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: МДФ покрытых эмалями | 100 м2 облицовки стен | 3,4411 |  |
| 202 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 3,2403 |  |
| 203 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 6,6817 |  |
| 204 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 6,6817 |  |
| 205 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,4411 |  |
| 206 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3172 |  |
| 207 | Пропитка стен и откосов стабилизирующим составом (Прим.) (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9989 |  |
| 208 | Шпатлевка стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9989 |  |
| 209 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9989 |  |
| 210 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,507 |  |
| 211 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей /кроме крыш/: за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |  |
| 212 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,9984 |  |
| 213 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,207 |  |
| 214 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25% | 100 м2 | 0,12 |  |
| 215 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 основания | 1,207 |  |
| 216 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 1,207 |  |
| 217 | Паста антисептическая | т | 0,07242 |  |
| 218 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,207 |  |
| 219 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,9984 |  |
| 220 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0,1 |  |
| 221 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 1 |  |
| Раздел 6. Электромонтажные работы кафедра "Физического воспитания" 0 - этаж |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 222 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,77 |  |
| 223 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1,34 |  |
| Монтажные работы раздевалки, кабинеты 18 шт. |  |  |  |
| 224 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 8 |  |
| 225 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,2 |  |
| 226 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,5 |  |
| 227 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,98 |  |
| 228 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 98 |  |
| Душевые 2шт. , Туалет 2-шт. |  |  |  |
| 229 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1,4 |  |
| 230 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 231 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 232 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 8 |  |
| Коридор |  |  |  |
| 233 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 5 |  |
| 234 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 235 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,24 |  |
| Лестничные клетки №1,2 |  |  |  |
| 236 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 24 |  |
| 237 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2 |  |
| 238 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 239 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 240 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 4 |  |
| Раздел 7. Материалы не учтенные ценником без НДС |  |  |
| Раздевалки, кабинеты 18 шт. |  |  |  |
| 241 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-НГ-0,66 3Х1,5 ММ2 | КМ | 0,4 |  |
| 242 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-НГ-0,66 3Х2,5 ММ2 | КМ | 0,4 |  |
| 243 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ, БЕЛЫЙ, C56-043 | ШТ | 20 |  |
| 244 | Блок розеток 4-х местных РА16-411М | шт. | 20 |  |
| 245 | КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ У-192 С КРЫШКОЙ | ШТ | 100 |  |
| Душевые 2шт. , туалеты 2 шт. |  |  |  |
| 245,1 | КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ У-192 С КРЫШКОЙ | ШТ | 100 |  |
| 246 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-НГ-0,66 3Х1,5 ММ2 | КМ | 0,08 |  |
| 247 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-НГ-0,66 3Х2,5 ММ2 | КМ | 0,06 |  |
| 248 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ, БЕЛЫЙ, C56-043 | ШТ | 4 |  |
| 249 | КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ У-192 С КРЫШКОЙ | ШТ | 12 |  |
| Коридор |  |  |  |
| 250 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-НГ-0,66 3Х1,5 ММ2 | КМ | 0,3 |  |
| 251 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-НГ-0,66 3Х2,5 ММ2 | КМ | 0,2 |  |
| 252 | КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ У-192 С КРЫШКОЙ | ШТ | 16 |  |
| 253 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ, БЕЛЫЙ, C56-043 | ШТ | 1 |  |
| Лестничные клетки №1,2 |  |  |  |
| 254 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-НГ-0,66 3Х2,5 ММ2 | КМ | 0,2 |  |
| 255 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ, БЕЛЫЙ, C56-043 | ШТ | 2 |  |
| Раздел 8. Санитарнотехнические работы кафедра "Физического воспитания" |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 255,1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (стояки) | 100 м трубопроводов | 1,69 |  |
| 256 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (стояки) | 100 м трубопроводов | 1,69 |  |
| 257 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,52 |  |
| 258 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,45 |  |
| 259 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (разводка) | 100 м трубопроводов | 0,68 |  |
| 260 | Снятие: задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,04 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 261 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,28 |  |
| 262 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,16 |  |
| 263 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 108 мм | 100 м трубопровода | 1,45 |  |
| 264 | Разводка водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,68 |  |
| 265 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 108 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 266 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (стояки) | 1 врезка | 28 |  |
| 267 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Naval) | 1 шт | 4 |  |
| 268 | Исключаются задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт. | -4 |  |
| 269 | ВЕНТИЛИ ПРОХОД, ФЛАНЦ, P=4,0(40)МПА(КГС/СМ2), D=100 ММ (Naval) | ШТ | 4 |  |
| 270 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (стояки системы отопления) | 100 м трубопровода | 1,69 |  |
| 271 | Прокладка трубопроводов на обратную систему отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 57 мм | 100 м трубопровода | 0,52 |  |
| 272 | Крепления | кг | 66,25 |  |
| 273 | Установка кранов проходных на стояки отопления из стальных труб диаметром: до 20 мм (Naval) | 1 шт | 28 |  |
| 274 | Исключаются вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -28 |  |
| 275 | КРАНЫ, В-В, D=20 ММ (Naval) | ШТ | 28 |  |
| 276 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 20 мм (сборки на стояки) | 1 соединение | 28 |  |
| 277 | Установка термометров в оправе прямых и угловых на тепловом узле | 1 комплект | 4 |  |
| 278 | Установка кранов проходных на тепловом узле из стальных труб диаметром: до 100 мм (Naval) | 1 шт | 4 |  |
| 279 | Установка манометра | 1 комплект | 4 |  |
| 280 | Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 3,12 |  |
| 281 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,65 |  |
| Помещения Душевые - 3, Туалеты- 2 |  |  |  |
| 282 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 282,1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,65 |  |
| 283 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,03 |  |
| 284 | Трапы Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм | комплект | 3 |  |
| 285 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |  |
| 286 | УНИТАЗЫ С КОСЫМ ВЫП. (ВИТЯЗЬ, ЕРМАК, ЖИГУЛИ, КЛАССИЧЕСКИЙ, КОМФОРТ, РЕТРО, РОСИТА, САМАРСКИЙ, ЭКСТРА) | ШТ | 2 |  |
| 287 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 288 | УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ (БРАВО, МОТИВ, НАРЦИСС, УЮТ, 2-Й ВЕЛИЧИНЫ) | ШТ | 2 |  |
| 289 | Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0,02 |  |
| 290 | СИФОН-РЕВИЗИЯ ДЛЯ РАКОВИН, D=50 ММ | ШТ | 2 |  |
| 291 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,04 |  |
| 292 | ПОДВОДКА ГИБКАЯ ДЛЯ ВОДЫ, L=500 ММ | ШТ | 4 |  |
| 293 | Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами | 100 приборов | 0,02 |  |
| 294 | Смена санитарных приборов: шарового крана смывного бачка | 100 приборов | 0,06 |  |
| 295 | КРАНЫ, В-В, D=20 ММ | ШТ | 6 |  |
| 296 | Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0,02 |  |
| 297 | СМЕСИТЕЛИ ''ЕЛОЧКА'', ВГ-2, МАХ,ПЛАСТ, КЛАССИКА, ГИБКАЯ ПОДВОДКА | ШТ | 2 |  |
| 298 | Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,03 |  |
| 299 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША СТАЦИОНАРНЫЕ | ШТ | 3 |  |
| Раздел 9. Очистка помещений от строительного мусора |  |  |
| 300 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 46,18 |  |
| 301 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 46,18 |  |
| 302 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 46,18 |  |