ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 63 от 17.12.2012г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора Дьяченко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным  законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-60/0351100001713000104,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 26.07.2013г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по капитальному ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по капитальному ремонту электрощитовых на одиннадцати объектах «Заказчика», расположенных по адресам:  ул. Д. Ковальчук 191, Залеского 1, Залеского 3, Д. Ковальчук 187/2, Д. Ковальчук 187/1, Д.Ковальчук 191/4, Д. Ковальчук 191/6 ул.Дуси Ковальчук, 187А, которые включают в себя:

- демонтажные и монтажные работы, производимые согласно проекту (Р-735-ЭМ.3) и в соответствии с техническим заданием Заказчика;

- замену оборудования электрощитовых, а также отключение и подключение существующих жил кабелей от зажимов коммутационных аппаратов с проведением пусконаладочных работ;

- после замены оборудования  и проведения пуско-наладочных работ –проведение контрольной протяжки соединений токоведущих частей динамометрическим ключом с моментом затяжки согласно установленным нормам: 1 (один) раз после контрольного прогона (через 72 часа эксплуатации); 2 (второй) раз через 744 часов (1 месяц) эксплуатации;

1.3.Все подрядные работы по капитальному ремонту  электрощитовых (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).

1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет  6 559 495,81 рублей (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто пять руб. 81 коп), в том числе НДС .

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ поэтапно - по факту выполнения работ на каждом объекте «Заказчика», на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе приемки работ на каждом объекте.

3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 90  (девяносто) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.9. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.10. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.11. После проведения всего объема работ   «Подрядчик» проводит пуско-наладочные работы, подтвержденные актами испытаний.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4.»Подрядчик» обязан передать «Заказчику»  весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ.

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком»  актов сдачи-приемки работ по объектам, а также итогового акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией, и проведения пуско-наладочных работ.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: результаты испытания электрощитовых; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы, исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования по каждой щитовой).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии или после передачи «Заказчику» в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере –  2 236 191 рублей (два миллиона двести тридцать шесть тысяч сто девяносто один рубль).

7.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

7.4.Денежные средства,  внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Подрядчику» после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору и в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в этом письменном требовании. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (в том числе в виде депозита) переходят «Заказчику».

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

8.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

8.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1,4.2, 4.8, 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

8.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон  ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть  договор. Если обстоятельства, указанные в п.9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно  договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на устанавливаемое оборудование соответствует сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2.  Договора подписывается сторонами в электронной форме - электронной  подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

12.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае  «Заказчик»  в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия  решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в  договоре,  или  телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

13.4. Датой  надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении  «Подрядчику»  данного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии  «Подрядчика»  по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.5.Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика»  об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы  ( в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | Подрядчик ООО «Энергосервис» 656037 г. Барнаул пр. Ленина 154/1 тел. 8 (3852) 55-40-20 ИНН 2224137284 КПП 222401001 р/счет 40702810600000026282 АКБ «Зернобанк» (ЗАО) г. Барнаул Кор/счет 30101810600000000754 БИК 040173754 Генеральный директор ___________________А.С.Дьяченко Электронная подпись |
| --- | --- |

# Приложение №

# Техническое задание на выполнение работ

1.Наименование выполняемых работ:  Капитальный ремонт электрощитовых

2.Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 191, Залеского 1, Залеского 3, Д. Ковальчук 187/2, Д. Ковальчук 187/1, Д.Ковальчук 191/4, Д. Ковальчук 191/6

3. Количество выполняемых работ: 11 объектов:

1.Главный корпус: щитовая 1,

2. Главный корпус: щитовая 2 ввод 1,3 ,

3. Главный корпус: щитовая 2 ввод 2,4 ;

4. Лабораторный корпус: щитовая 1,

5 Лабораторный корпус: щитовая 2 ;

6.Щитовая дом спорта;

7. Щитовая общежития №2 ,

8.Щитовая общежития №3;

9. Щитовая общежития №4;

10.Щитовая гаража ;

11.Тп-9-42

4. Сроки (периоды) выполнения работ: приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 90  (девяносто) календарных дней.

5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями Договора.

6. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения электромонтажных работ, регламентируемую главами СНиП 3.05.06-85, СП31-110-2003, ПУЭ, ПТЭЭП а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Исполнитель обязан иметь свидетельство о допуске от СРО по видам работ в соответствии с проектной документации и техническим заданием (пункт 24.4; 24.5; 33.4 согласно приказу МИНРЕГИОН РОССИИ от 30.12.2009 №624). При проведении пусконаладочных работ должна использоваться электротехническая лаборатория, зарегистрированная в РОСТЕХНАДЗОРЕ.

7. Особые требования к выполнению работ:

- Все работы производятся согласно проекту (Р-735-ЭМ.3)

- Необходимо произвести демонтаж старого шкафного электрооборудования согласно таблице 2 и установку нового шкафного электрооборудования, согласно проекту Р-735-ЭМ.3;

- Все отключения и переключения на объектах согласовываются с Заказчиком до начала работ;

- Предусматривается замена оборудования электрощитовых, а также отключение и подключение существующих жил кабелей от зажимов коммутационных аппаратов с проведением пусконаладочных работ;

- На время производства работ выполнить подключение электрощитовой по временной схеме

- В качестве шкафного оборудования применяются шкафы со степенью защиты IP31;

- Шкафы  изготовлены размерами согласно проекту из металлического каркаса и металлических листов толщиной –1,5 мм;

- Шкафы  окрашены (покрыты) в заводских условиях высококачественной не горючей и токонепроводящей краской (предоставить сертификат электрических шкафов);

- Вновь устанавливаемое оборудование  совместимо с оборудованием марки АВВ,  установленного у Заказчика.

8.Общие требования

После замены оборудования электрощитовых и проведения пуско-наладочных работ Подрядная организация должна  произвести контрольную протяжку соединений токоведущих частей динамометрическим ключом с моментом затяжки согласно установленным нормам: 1 (один) раз после контрольного прогона (через 72 часа эксплуатации); 2 (второй) раз через 744 часов (1 месяц) эксплуатации;

- Подрядчик обязан передать весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ и вывезти весь оставшийся мусор.

9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение трёх дней со дня подписания Договора.

10. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами Государственного надзора.

12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому объекту и работы в целом, в соответствии со сроками выполнения работ. Представлять Заказчику акты на скрытые работы. По факту выполнения работ по каждому объекту представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

13. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести испытание (пуско-наладочные работы) электрощитовых. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты испытания электрощитовых; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы, исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования по каждой щитовой).

14. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ и установленного оборудования. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме или факсограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток (с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов).

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: на проведённые работы не менее 24 месяцев, на оборудование согласно паспорту завода изготовителя;

16. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

Таблица 1

| № п/п | Наименование материалов | Характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/l In=400A 3p FF | номинальный ток выключателя от 400А; количество полюсов 3; номинальное рабочее напряжение (переменный ток) 690 В; номинальное импульсное напряжение 8 кВ; испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты 3500 В; номинальная предельная отключающая способность при КЗ (коротком замыкание) (переменный ток) 50-60 Гц 380/415 В 36 кА; номинальная рабочая отключающая способность при КЗ (переменный ток) 50-60 Гц 380/415В до 100 %lcu; номинальная включающая способность на КЗ 75,6 кА; время отключения 5 мс; расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок; выводы – выкатной; механическая износостойкость 20000 циклов; электрическая износостойкость при 415 В (переменный ток) 7000 циклов при (400 А) и 5000 циклов при (630 А); |
| 2 | Фиксированная часть выкатного исполнения T5 400W FP 3p EF | Количество полюсов 3-х |
| 3 | Комплект преобразования исполнения KIT MP T5 400W 3p | Количество полюсов 3-х, номинальный ток расцепителя In – 570 А |
| 4 | Реле отключения SOR-C T4-T5-T6 F/P 220/240V-220/250V | Пусковая потребляемая мощность –150Вт, Время размыкания –15мс |
| 5 | Привод моторный для дистанционного управления MOE T4-T5 220-250V | Номинальное напряжение: 220-250В, рабочее напряжение: 85...110% Un, импульсная мощность: 300BA/Вт, номинальная мощность: 150BA/Вт, степень защиты: IP30, время отключения/включения/сброса: 1,5/0,1/3с, износостойкость: 20000 циклов, минимальная длительность импульса управления для включения и отключения: - 150мс |
| 6 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p FF | Количество полюсов: 3р, номинальный непрерывный ток: 160 А, номинальное напряжение: 690В~ (50-60Гц) / 500 В, номинальное напряжение изоляции: 800 В, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ, номинальная предельная отключающая способность: 18 кА, номинальная включающая способность: 36 кА, общее время размыкания:15мс. расцепитель: Ekip LS/I, защита расцепителя от перегрузки: 100 А, расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок, механическая / коммутационная (при 415 В~), износостойкость: 25000 / 8000 циклов. |
| 7 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p FF | Количество полюсов: 3р, номинальный непрерывный ток: 160 А, номинальное напряжение: 690В~ (50-60Гц) / 500 В, номинальное напряжение изоляции: 800 В, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ, номинальная предельная отключающая способность: 18 кА, номинальная включающая способность: 36 кА, общее время размыкания:15мс. расцепитель: Ekip LS/I, защита расцепителя от перегрузки: 160 А, расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок , механическая / коммутационная (при 415 В~), износостойкость: 25000 / 8000 циклов. |
| 8 | Выключатель автоматический XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p FF | Количество полюсов: 3р, номинальный непрерывный ток: 160 А, номинальное напряжение: 690В~ (50-60Гц) / 500 В, номинальное напряжение изоляции: 800 В, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ, номинальная предельная отключающая способность: 18 кА, номинальная включающая способность: 36 кА, общее время размыкания: 15 мс. расцепитель Ekip LS/I, защита расцепителя от перегрузки: не менее 63 А, расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок , механическая / коммутационная (при 415 В~), износостойкость: 25000 / 8000 циклов. |
| 9 | Фиксированная часть втычного исполнения XT2 P FP 3p | Количество полюсов: 3P, исполнение: втычное. для выключателей- XT2, выводы: передние удлиненные. |
| 10 | Комплект преобразования исполнения P MP XT2 3p | Количество полюсов: 3P, преобразование: стационарный выключатель -> подвижная часть выключателя втычного исполнения, для выключателе-: XT2. |
| 11 | Автоматический выключатель S201 1P C6 | Характеристика срабатывания - C, количество полюсов - 1P, номинальный ток –6А, номинальная отключающая способность: 6кА, максимальное рабочее напряжение: 253В˜/72В, номинальная частота: 50..60Гц, напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 минута): 2,8кВ, класс ограничения: III, износостойкость электрическая/механическая: 10000/20000n. |
| 12 | Трансформатор тока TШП-0,66 400/5 Кл.0,5 и 0,5S | -макс. ток в первичной обмотке 4000 А - ток во вторичной обмотке Iвт. 5 А - рабочее напряжение до 0,72 кВ |
| 13 | XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3P FF | номинальный ток выключателя 250 А; количество полюсов 3; номинальное рабочее напряжение (переменный ток) 690 В; номинальное импульсное напряжение 8 кВ; испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты 3500 В; номинальная предельная отключающая способность при КЗ (коротком замыкание) (переменный ток) 50-60 Гц 380/415 В 36 кА; номинальная рабочая отключающая способность при КЗ (переменный ток) 50-60 Гц 380/415В до 100 %lcu; номинальная включающая способность на КЗ 75,6 кА; время отключения 5 мс; расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок; выводы – выкатной; механическая износостойкость 20000 циклов; электрическая износостойкость при 415 В (переменный ток) 7000 циклов при (400 А) 5000 циклов при (630 А); |
| 14 | Фиксированная часть втычного исполнения XT4 P FP 3p EF | Количество полюсов: 3P. исполнение: втычное. для выключателей: XT4. |
| 15 | Комплект преобразования исполнения P MP XT4 3p | Количество полюсов: 3P, преобразование: стационарный выключатель подвижная часть выключателя втычного исполнения, для выключателе-: XT4. |
| 16 | Контактор A-260-30-11 260A 220V | Класс точности –В, номинальное напряжение втягивающей катушки –220В, род тока цепи - переменный, степень защиты –IP20 |
| 17 | Реверсивная сблокировка VM300H (горизонтальная) для контакторов А(F)95-А(F)185 и А(F)210-А(F)300 | Контактор: А95 - А300. Тип блокировки: Механическая. Расположение контакторов: Горизонтально. Масса: 0,15кг. |
| 18 | Трансформатор тока Т-066 200/5 0,5S | Номинальная напряжение –0,66 кВ Наибольшее рабочее напряжение –0,8 кВ Номинальная частота переменного тока – 50Гц Класс точности – 0.5 S |
| 19 | Трансформатор тока Т-066 200/5 0,5 | Номинальная напряжение – 0,66 кВ Наибольшее рабочее напряжение –0,8 кВ Номинальная частота переменного тока – 50Гц Класс точности – 0.5 |
| 20 | ВА53-43-341830, Iн макс расц-2000А | Номинальный ток (А): 2000 Номинальное напряжение (В): 660 В Количество силовых полюсов: 3 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 33,5 Степень защиты: IP20 Материал проводника: CuAl Исполнение: стационарное Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Вид привода: ручной Род тока: переменный Номинальный ток корпуса (А): 2000 |
| 21 | ВА53-630, Iн макс расц-630А | Номинальный ток (А): 630 Номинальное напряжение (В): 660 В Количество силовых полюсов: 3 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 33,5 Степень защиты: IP20 Материал проводника: CuAl Исполнение: стационарное Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Вид привода: ручной Род тока: переменный Номинальный ток корпуса (А): 630 |

Заказчик                                                                      Подрядчик

Проректор                                                                   Генеральный директор

_____________А.А.Новоселов                                   ________________А.С.Дьяченко

Электронная подпись                                                   электронная подпись

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  | "______ " _______________2013 г. |
|  |  |  | ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | капитальный ремонт электрощитовых (демонтажные и монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _________________________________ | ________________5766129,59 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | монтажных работ _______________________ | _______________642289,6 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | оборудования __________________________ | ________________4969788,26 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ____________________________ | ___________174558,23 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _______________________ | ___________________1328,01 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Главный корпус. Щитовая N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 4,2 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 3146,47 | 1067,3 | 2079,17 218,23 | 2,115 | 8,88 |
| 2 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,25 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 983,35 | 784,11 | 199,23 95,52 | 26,91 | 6,73 |
| 3 | ТЕРм08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 (100 жил) | 0,08 | 3695,56 3604,34 | 91,22 4,68 | 295,64 | 288,35 | 7,3 0,37 | 30 | 2,4 |
| 4 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,1 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 172,45 | 167,96 | 4,49 0,16 | 13,98 | 1,4 |
| 5 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,13 | 1430,8 1398,49 | 32,31 1,05 | 186 | 181,8 | 4,2 0,14 | 11,64 | 1,51 |
| 6 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,05 | 1275 1250,71 | 24,29 0,52 | 63,75 | 62,54 | 1,21 0,03 | 10,41 | 0,52 |
| 7 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,22 | 610,17 605,53 | 4,64 0,52 | 134,24 | 133,22 | 1,02 0,11 | 5,04 | 1,11 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 2,4 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 24005,42 | 6833,9 | 6943,97 947,52 | 23,7 | 56,88 |
| 9 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,12 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 960,56 | 734,29 | 158,06 92,70 | 52,5 | 6,3 |
| 10 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 8 | 138,15 134,61 |  | 1105,2 | 1076,88 |  | 1,12 | 8,96 |
| 11 | ТЕРм08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 (100 жил) | 0,08 | 25298,07 12014,46 | 304,06 15,6 | 2023,85 | 961,16 | 24,32 1,25 | 100 | 8 |
| 12 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,1 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 1724,53 | 559,88 | 14,95 0,52 | 46,6 | 4,66 |
| 13 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,13 | 16178,83 4661,63 | 107,71 3,49 | 2103,25 | 606,01 | 14 0,45 | 38,8 | 5,04 |
| 14 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,05 | 15342,69 4169,05 | 80,96 1,74 | 767,13 | 208,45 | 4,05 0,09 | 34,7 | 1,74 |
| 15 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,22 | 12985,64 2018,45 | 15,46 1,74 | 2856,84 | 444,06 | 3,4 0,38 | 16,8 | 3,7 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | сметная стоимость | Щитовая N1 (шт) | 1 | 752488,03 |  | 752488,03 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Главный корпус. Щитовая N2 ввод N1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 4,2 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 3146,47 | 1067,3 | 2079,17 218,23 | 2,115 | 8,88 |
| 30 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,21 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 826,01 | 658,65 | 167,36 80,23 | 26,91 | 5,65 |
| 31 | ТЕРм08-03-574-07 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2 (100 жил) | 0,08 | 2899,92 2843,83 | 56,09 2,09 | 231,99 | 227,51 | 4,49 0,17 | 23,67 | 1,89 |
| 32 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,13 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 224,18 | 218,35 | 5,83 0,20 | 13,98 | 1,82 |
| 33 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,03 | 1430,8 1398,49 | 32,31 1,05 | 42,92 | 41,95 | 0,97 0,03 | 11,64 | 0,35 |
| 34 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,24 | 610,17 605,53 | 4,64 0,52 | 146,44 | 145,33 | 1,11 0,12 | 5,04 | 1,21 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 2,4 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 24005,42 | 6833,9 | 6943,97 947,52 | 23,7 | 56,88 |
| 36 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,12 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 960,56 | 734,29 | 158,06 92,70 | 52,5 | 6,3 |
| 37 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 8 | 138,15 134,61 |  | 1105,2 | 1076,88 |  | 1,12 | 8,96 |
| 38 | ТЕРм08-03-574-07 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2 (100 жил) | 0,08 | 21519,95 9479,42 | 186,97 6,98 | 1721,6 | 758,35 | 14,96 0,56 | 78,9 | 6,31 |
| 39 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,13 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 2241,88 | 727,84 | 19,44 0,68 | 46,6 | 6,06 |
| 40 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,03 | 16178,83 4661,63 | 107,71 3,49 | 485,36 | 139,85 | 3,23 0,10 | 38,8 | 1,16 |
| 41 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,24 | 12985,64 2018,45 | 15,46 1,74 | 3116,55 | 484,43 | 3,71 0,42 | 16,8 | 4,03 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | сметная стоимость | Щитовая N2 ввод N1,3 (шт) | 1 | 822099,03 |  | 822099,03 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Главный корпус. Щитовая N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 4,9 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 3670,88 | 1245,19 | 2425,7 254,60 | 2,115 | 10,36 |
| 44 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,245 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 963,68 | 768,43 | 195,25 93,61 | 26,91 | 6,59 |
| 45 | ТЕРм08-03-574-07 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2 (100 жил) | 0,08 | 2899,92 2843,83 | 56,09 2,09 | 231,99 | 227,51 | 4,49 0,17 | 23,67 | 1,89 |
| 46 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,2 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 344,9 | 335,93 | 8,97 0,31 | 13,98 | 2,8 |
| 47 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,16 | 610,17 605,53 | 4,64 0,52 | 97,63 | 96,88 | 0,74 0,08 | 5,04 | 0,81 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 2,4 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 24005,42 | 6833,9 | 6943,97 947,52 | 23,7 | 56,88 |
| 49 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,12 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 960,56 | 734,29 | 158,06 92,70 | 52,5 | 6,3 |
| 50 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 8 | 138,15 134,61 |  | 1105,2 | 1076,88 |  | 1,12 | 8,96 |
| 51 | ТЕРм08-03-574-07 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2 (100 жил) | 0,08 | 21519,95 9479,42 | 186,97 6,98 | 1721,6 | 758,35 | 14,96 0,56 | 78,9 | 6,31 |
| 52 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,2 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 3449,05 | 1119,76 | 29,9 1,05 | 46,6 | 9,32 |
| 53 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,16 | 12985,64 2018,45 | 15,46 1,74 | 2077,7 | 322,95 | 2,47 0,28 | 16,8 | 2,69 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | сметная стоимость | Главный корпус. Щитовая N2 (шт) | 1 | 807251,03 |  | 807251,03 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Щитовая дома спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 2,8 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 2097,65 | 711,54 | 1386,11 145,49 | 2,115 | 5,92 |
| 56 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,14 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 550,67 | 439,1 | 111,57 53,49 | 26,91 | 3,77 |
| 57 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,08 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 137,96 | 134,37 | 3,59 0,13 | 13,98 | 1,12 |
| 58 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,05 | 1275 1250,71 | 24,29 0,52 | 63,75 | 62,54 | 1,21 0,03 | 10,41 | 0,52 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 1,4 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 14003,16 | 3986,44 | 4050,65 552,72 | 23,7 | 33,18 |
| 60 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,07 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 560,33 | 428,33 | 92,2 54,07 | 52,5 | 3,68 |
| 61 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 10 | 138,15 134,61 |  | 1381,5 | 1346,1 |  | 1,12 | 11,2 |
| 62 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,08 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 1379,62 | 447,9 | 11,96 0,42 | 46,6 | 3,73 |
| 63 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,05 | 15342,69 4169,05 | 80,96 1,74 | 767,13 | 208,45 | 4,05 0,09 | 34,7 | 1,74 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | сметная стоимость | Щитовая дома спорта (вводная панель-1шт,распределительная панель-1шт) (шт) | 1 | 364624 |  | 364624 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Щитовая лабораторного корпуса ЩС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 2,1 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 1573,24 | 533,65 | 1039,58 109,12 | 2,115 | 4,44 |
| 66 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,105 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 413 | 329,33 | 83,68 40,12 | 26,91 | 2,83 |
| 67 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,22 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 379,39 | 369,52 | 9,87 0,35 | 13,98 | 3,08 |
| 68 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,04 | 1430,8 1398,49 | 32,31 1,05 | 57,23 | 55,94 | 1,29 0,04 | 11,64 | 0,47 |
| 69 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,08 | 1275 1250,71 | 24,29 0,52 | 102 | 100,06 | 1,94 0,04 | 10,41 | 0,83 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 1,6 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 16003,62 | 4555,94 | 4629,31 631,68 | 23,7 | 37,92 |
| 71 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,08 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 640,38 | 489,52 | 105,37 61,80 | 52,5 | 4,2 |
| 72 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 5 | 138,15 134,61 |  | 690,75 | 673,05 |  | 1,12 | 5,6 |
| 73 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,22 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 3793,96 | 1231,73 | 32,89 1,15 | 46,6 | 10,25 |
| 74 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,04 | 16178,83 4661,63 | 107,71 3,49 | 647,15 | 186,47 | 4,31 0,14 | 38,8 | 1,55 |
| 75 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,08 | 15342,69 4169,05 | 80,96 1,74 | 1227,42 | 333,52 | 6,48 0,14 | 34,7 | 2,78 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | сметная стоимость | Вводная панель ЩС1 (шт) | 1 | 83150,47 |  | 83150,47 |  |  |  |  |
| 77 | сметная стоимость | Распределительная панель ЩС1 (шт) | 1 | 162293,4 |  | 162293,4 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Щитовая лабораторного корпуса ЩС2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 2,1 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 1573,24 | 533,65 | 1039,58 109,12 | 2,115 | 4,44 |
| 79 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,11 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 432,67 | 345,01 | 87,66 42,03 | 26,91 | 2,96 |
| 80 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,12 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 206,94 | 201,56 | 5,38 0,19 | 13,98 | 1,68 |
| 81 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,16 | 1430,8 1398,49 | 32,31 1,05 | 228,93 | 223,76 | 5,17 0,17 | 11,64 | 1,86 |
| 82 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,18 | 1275 1250,71 | 24,29 0,52 | 229,5 | 225,13 | 4,37 0,09 | 10,41 | 1,87 |
| 83 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,14 | 610,17 605,53 | 4,64 0,52 | 85,42 | 84,77 | 0,65 0,07 | 5,04 | 0,71 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 2,4 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 24005,42 | 6833,9 | 6943,97 947,52 | 23,7 | 56,88 |
| 85 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,12 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 960,56 | 734,29 | 158,06 92,70 | 52,5 | 6,3 |
| 86 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 5 | 138,15 134,61 |  | 690,75 | 673,05 |  | 1,12 | 5,6 |
| 87 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,12 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 2069,43 | 671,85 | 17,94 0,63 | 46,6 | 5,59 |
| 88 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,16 | 16178,83 4661,63 | 107,71 3,49 | 2588,61 | 745,86 | 17,23 0,56 | 38,8 | 6,21 |
| 89 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,12 | 15342,69 4169,05 | 80,96 1,74 | 1841,12 | 500,29 | 9,72 0,21 | 34,7 | 4,16 |
| 90 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,14 | 12985,64 2018,45 | 15,46 1,74 | 1817,99 | 282,58 | 2,16 0,24 | 16,8 | 2,35 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | сметная стоимость | Вводная панель ШС2 (шт) | 1 | 162293,4 |  | 162293,4 |  |  |  |  |
| 92 | сметная стоимость | Распределительная панель №1 ШС2 (шт) | 1 | 77715,51 |  | 77715,51 |  |  |  |  |
| 93 | сметная стоимость | Распределительная панель №2 ШС2 (шт) | 1 | 80432,99 |  | 80432,99 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Щитовая общежития №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 3,5 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 2622,06 | 889,42 | 1732,64 181,86 | 2,115 | 7,4 |
| 95 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,18 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 708,01 | 564,56 | 143,45 68,77 | 26,91 | 4,84 |
| 96 | ТЕРм08-03-574-08 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 185 мм2 (100 жил) | 0,08 | 3261,24 3186,22 | 75,02 3,63 | 260,9 | 254,9 | 6 0,29 | 26,52 | 2,12 |
| 97 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,04 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 68,98 | 67,19 | 1,79 0,06 | 13,98 | 0,56 |
| 98 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,2 | 1430,8 1398,49 | 32,31 1,05 | 286,16 | 279,7 | 6,46 0,21 | 11,64 | 2,33 |
| 99 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,04 | 1275 1250,71 | 24,29 0,52 | 51 | 50,03 | 0,97 0,02 | 10,41 | 0,42 |
| 100 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,14 | 610,17 605,53 | 4,64 0,52 | 85,42 | 84,77 | 0,65 0,07 | 5,04 | 0,71 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 2 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 20004,52 | 5694,92 | 5786,64 789,60 | 23,7 | 47,4 |
| 102 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,1 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 800,47 | 611,91 | 131,72 77,25 | 52,5 | 5,25 |
| 103 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 5 | 138,15 134,61 |  | 690,75 | 673,05 |  | 1,12 | 5,6 |
| 104 | ТЕРм08-03-574-08 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 185 мм2 (100 жил) | 0,08 | 23320,1 10620,74 | 250,06 12,11 | 1865,61 | 849,66 | 20 0,97 | 88,4 | 7,07 |
| 105 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,04 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 689,81 | 223,95 | 5,98 0,21 | 46,6 | 1,86 |
| 106 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,2 | 16178,83 4661,63 | 107,71 3,49 | 3235,77 | 932,33 | 21,54 0,70 | 38,8 | 7,76 |
| 107 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,04 | 15342,69 4169,05 | 80,96 1,74 | 613,71 | 166,76 | 3,24 0,07 | 34,7 | 1,39 |
| 108 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,14 | 12985,64 2018,45 | 15,46 1,74 | 1817,99 | 282,58 | 2,16 0,24 | 16,8 | 2,35 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | сметная стоимость | Щитовая общежития №2 (шт) | 1 | 279921,13 |  | 279921,13 |  |  |  |  |
| Раздел 8. Общежитие №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 3,5 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 2622,06 | 889,42 | 1732,64 181,86 | 2,115 | 7,4 |
| 111 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,175 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 688,34 | 548,88 | 139,46 66,86 | 26,91 | 4,71 |
| 112 | ТЕРм08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 (100 жил) | 0,08 | 2680,93 2627,57 | 53,36 2,09 | 214,47 | 210,21 | 4,27 0,17 | 21,87 | 1,75 |
| 113 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,12 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 206,94 | 201,56 | 5,38 0,19 | 13,98 | 1,68 |
| 114 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,08 | 1430,8 1398,49 | 32,31 1,05 | 114,46 | 111,88 | 2,58 0,08 | 11,64 | 0,93 |
| 115 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,08 | 1275 1250,71 | 24,29 0,52 | 102 | 100,06 | 1,94 0,04 | 10,41 | 0,83 |
| 116 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,14 | 610,17 605,53 | 4,64 0,52 | 85,42 | 84,77 | 0,65 0,07 | 5,04 | 0,71 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 2 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 20004,52 | 5694,92 | 5786,64 789,60 | 23,7 | 47,4 |
| 118 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,1 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 800,47 | 611,91 | 131,72 77,25 | 52,5 | 5,25 |
| 119 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 5 | 138,15 134,61 |  | 690,75 | 673,05 |  | 1,12 | 5,6 |
| 120 | ТЕРм08-03-574-08 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 185 мм2 (100 жил) | 0,08 | 23320,1 10620,74 | 250,06 12,11 | 1865,61 | 849,66 | 20 0,97 | 88,4 | 7,07 |
| 121 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,04 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 689,81 | 223,95 | 5,98 0,21 | 46,6 | 1,86 |
| 122 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,2 | 16178,83 4661,63 | 107,71 3,49 | 3235,77 | 932,33 | 21,54 0,70 | 38,8 | 7,76 |
| 123 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,04 | 15342,69 4169,05 | 80,96 1,74 | 613,71 | 166,76 | 3,24 0,07 | 34,7 | 1,39 |
| 124 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,14 | 12985,64 2018,45 | 15,46 1,74 | 1817,99 | 282,58 | 2,16 0,24 | 16,8 | 2,35 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | сметная стоимость | Вводная панель Общежитие №3 (шт) | 1 | 250920,03 |  | 250920,03 |  |  |  |  |
| 126 | сметная стоимость | Распределительная панель №1 Общежитие №3 (шт) | 1 | 61388,52 |  | 61388,52 |  |  |  |  |
| 127 | сметная стоимость | Распределительная панель №2 Общежитие №3 (шт) | 1 | 61388,52 |  | 61388,52 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Общежитие №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 2,8 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 2097,65 | 711,54 | 1386,11 145,49 | 2,115 | 5,92 |
| 129 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,14 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 550,67 | 439,1 | 111,57 53,49 | 26,91 | 3,77 |
| 130 | ТЕРм08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 (100 жил) | 0,08 | 3695,56 3604,34 | 91,22 4,68 | 295,64 | 288,35 | 7,3 0,37 | 30 | 2,4 |
| 131 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,1 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 172,45 | 167,96 | 4,49 0,16 | 13,98 | 1,4 |
| 132 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,13 | 1430,8 1398,49 | 32,31 1,05 | 186 | 181,8 | 4,2 0,14 | 11,64 | 1,51 |
| 133 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (100 жил) | 0,05 | 1275 1250,71 | 24,29 0,52 | 63,75 | 62,54 | 1,21 0,03 | 10,41 | 0,52 |
| 134 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,22 | 610,17 605,53 | 4,64 0,52 | 134,24 | 133,22 | 1,02 0,11 | 5,04 | 1,11 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 2,4 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 24005,42 | 6833,9 | 6943,97 947,52 | 23,7 | 56,88 |
| 136 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,12 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 960,56 | 734,29 | 158,06 92,70 | 52,5 | 6,3 |
| 137 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 10 | 138,15 134,61 |  | 1381,5 | 1346,1 |  | 1,12 | 11,2 |
| 138 | ТЕРм08-03-574-07 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2 (100 жил) | 0,08 | 21519,95 9479,42 | 186,97 6,98 | 1721,6 | 758,35 | 14,96 0,56 | 78,9 | 6,31 |
| 139 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,1 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 1724,53 | 559,88 | 14,95 0,52 | 46,6 | 4,66 |
| 140 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,16 | 16178,83 4661,63 | 107,71 3,49 | 2588,61 | 745,86 | 17,23 0,56 | 38,8 | 6,21 |
| 141 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,19 | 12985,64 2018,45 | 15,46 1,74 | 2467,27 | 383,51 | 2,94 0,33 | 16,8 | 3,19 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | сметная стоимость | Вводная панель Общежитие №4 (шт) | 1 | 250920,03 |  | 250920,03 |  |  |  |  |
| 143 | сметная стоимость | Распределительная панель №1 Общежитие №4 (шт) | 1 | 56852,01 |  | 56852,01 |  |  |  |  |
| 144 | сметная стоимость | Распределительная панель №2 Общежитие №4 (шт) | 1 | 56852,01 |  | 56852,01 |  |  |  |  |
| Раздел 10. Щитовая гаража |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (1 м ширины по фронту) | 3,5 | 749,16 254,12 | 495,04 51,96 | 2622,06 | 889,42 | 1732,64 181,86 | 2,115 | 7,4 |
| 146 | ТЕРм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 (100 м) | 0,175 | 3933,38 3136,45 | 796,93 382,07 | 688,34 | 548,88 | 139,46 66,86 | 26,91 | 4,71 |
| 147 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,12 | 1724,48 1679,63 | 44,85 1,57 | 206,94 | 201,56 | 5,38 0,19 | 13,98 | 1,68 |
| 148 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,24 | 1430,8 1398,49 | 32,31 1,05 | 343,39 | 335,64 | 7,75 0,25 | 11,64 | 2,79 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 1,6 | 10002,26 2847,46 | 2893,32 394,8 | 16003,62 | 4555,94 | 4629,31 631,68 | 23,7 | 37,92 |
| 150 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,08 | 8004,69 6119,06 | 1317,18 772,48 | 640,38 | 489,52 | 105,37 61,80 | 52,5 | 4,2 |
| 151 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 5 | 138,15 134,61 |  | 690,75 | 673,05 |  | 1,12 | 5,6 |
| 152 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,12 | 17245,25 5598,78 | 149,5 5,23 | 2069,43 | 671,85 | 17,94 0,63 | 46,6 | 5,59 |
| 153 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 (100 жил) | 0,24 | 16178,83 4661,63 | 107,71 3,49 | 3882,92 | 1118,79 | 25,85 0,84 | 38,8 | 9,31 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | сметная стоимость | Панель вводная.Щитовая гаража (шт) | 1 | 162293,4 |  | 162293,4 |  |  |  |  |
| 155 | сметная стоимость | Панель распределительная.Щитовая гаража (шт) | 1 | 85757,89 |  | 85757,89 |  |  |  |  |
| Раздел 11. ТП-9-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ТЕРм08-03-526-09 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А (1 шт.) | 4 | 1825,18 618,58 | 26,02 1,74 | 7300,72 | 2474,32 | 104,08 6,96 | 4,93 | 19,72 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | сметная стоимость | Выключатель автоматический ВА53-43-341830, Iн макс.расц.-2000А (шт) | 2 | 133673,05 |  | 267346,1 |  |  |  |  |
| 158 | сметная стоимость | Выключатель автоматический ВА53-630, Iн макс.расц.-630А (шт) | 2 | 61900,38 |  | 123800,76 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 5310752,54 | 117936,85 | 79671,36 11365,54 | 983,71 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ-ЗПМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-15, 29-41, 43-53, 55-63, 65-75, 78-90, 94-108, 110-124, 128-141, 145-153, 156)) | 5379915,41 | 159214,75 | 107556,34 15343,48 | 1328,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 141392,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 90770,28 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 642289,6 |  |  |  | 1328,01 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  | 4969788,26 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 5612077,86 |  |  |  | 1328,01 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  | 159214,75 |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 143356,05 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 107556,34 |  |  |  |  |
| в том числе заработная плата машинистов |  |  |  | 15343,48 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  | 4969788,26 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 141392,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 90770,28 |  |  |  |  |
| непред 1% |  |  |  |  | 56120,78 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 5668198,64 |  |  |  |  |
| коэффициент понижения по аукциону 5 668 198,64 * 0,862099375 |  |  |  | 4886550,5 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 879579,09 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 5766129,59 |  |  |  | 1328,01 |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  | "______ " _______________2013 г. |
|  |  |  | ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | капитальный ремонт электрощитовых (пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость прочих ____________________________ | _________________793366,22 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда __________________________ | __________________412925,2 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость ______________________________ | __________________3167,77 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Главный корпус. Щитовая N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 6 | 220,28 220,28 | 1321,68 | 1321,68 |  | 1,5 | 9 |
| 2 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 2 | 819,77 819,77 |  | 1639,54 | 1639,54 |  | 6 | 12 |
| 3 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 4 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 5 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 17 | 1024,05 1024,05 | 17408,85 | 17408,85 |  | 9 | 153 |
| 6 | ТЕРп01-03-021-01 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением местным (1 схема) | 3 | 1690,64 1690,64 | 5071,92 | 5071,92 |  | 12 | 36 |
| 7 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 6 | 1249,57 1249,57 | 7497,42 | 7497,42 |  | 9 | 54 |
| 8 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 6 | 155,13 155,13 |  | 930,78 | 930,78 |  | 1 | 6 |
| 9 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,06 | 2482,1 2482,1 |  | 148,93 | 148,93 |  | 16 | 0,96 |
| 10 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 12 | 80,69 80,69 |  | 968,28 | 968,28 |  | 0,52 | 6,24 |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 12 | 232,7 232,7 |  | 2792,4 | 2792,4 |  | 1,5 | 18 |
| Раздел 2. Главный корпус .Щитовая N2 ввод N1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 6 | 220,28 220,28 | 1321,68 | 1321,68 |  | 1,5 | 9 |
| 13 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 2 | 819,77 819,77 |  | 1639,54 | 1639,54 |  | 6 | 12 |
| 14 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 15 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 16 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 17 | 1024,05 1024,05 | 17408,85 | 17408,85 |  | 9 | 153 |
| 17 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 6 | 1249,57 1249,57 | 7497,42 | 7497,42 |  | 9 | 54 |
| 18 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 6 | 155,13 155,13 |  | 930,78 | 930,78 |  | 1 | 6 |
| 19 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,08 | 2482,1 2482,1 |  | 198,57 | 198,57 |  | 16 | 1,28 |
| 20 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 12 | 80,69 80,69 |  | 968,28 | 968,28 |  | 0,52 | 6,24 |
| 21 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 12 | 232,7 232,7 |  | 2792,4 | 2792,4 |  | 1,5 | 18 |
| Раздел 3. Главный корпус. Щитовая N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 6 | 220,28 220,28 | 1321,68 | 1321,68 |  | 1,5 | 9 |
| 23 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 2 | 819,77 819,77 |  | 1639,54 | 1639,54 |  | 6 | 12 |
| 24 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 25 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 26 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 16 | 1024,05 1024,05 | 16384,8 | 16384,8 |  | 9 | 144 |
| 27 | ТЕРп01-03-021-01 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением местным (1 схема) | 3 | 1690,64 1690,64 | 5071,92 | 5071,92 |  | 12 | 36 |
| 28 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 6 | 1249,57 1249,57 | 7497,42 | 7497,42 |  | 9 | 54 |
| 29 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 6 | 155,13 155,13 |  | 930,78 | 930,78 |  | 1 | 6 |
| 30 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,08 | 2482,1 2482,1 |  | 198,57 | 198,57 |  | 16 | 1,28 |
| 31 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 11 | 80,69 80,69 |  | 887,59 | 887,59 |  | 0,52 | 5,72 |
| 32 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 11 | 232,7 232,7 |  | 2559,7 | 2559,7 |  | 1,5 | 16,5 |
| Раздел 4. Щитовая дома спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 12 | 220,28 220,28 | 2643,36 | 2643,36 |  | 1,5 | 18 |
| 34 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 4 | 819,77 819,77 |  | 3279,08 | 3279,08 |  | 6 | 24 |
| 35 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 36 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 37 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 13 | 1024,05 1024,05 | 13312,65 | 13312,65 |  | 9 | 117 |
| 38 | ТЕРп01-03-021-01 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением местным (1 схема) | 3 | 1690,64 1690,64 | 5071,92 | 5071,92 |  | 12 | 36 |
| 39 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 6 | 1249,57 1249,57 | 7497,42 | 7497,42 |  | 9 | 54 |
| 40 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 6 | 155,13 155,13 |  | 930,78 | 930,78 |  | 1 | 6 |
| 41 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,08 | 2482,1 2482,1 |  | 198,57 | 198,57 |  | 16 | 1,28 |
| 42 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 9 | 80,69 80,69 |  | 726,21 | 726,21 |  | 0,52 | 4,68 |
| 43 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 9 | 232,7 232,7 |  | 2094,3 | 2094,3 |  | 1,5 | 13,5 |
| Раздел 5. Щитовая лабораторного корпуса ЩС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 6 | 220,28 220,28 | 1321,68 | 1321,68 |  | 1,5 | 9 |
| 45 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 2 | 819,77 819,77 |  | 1639,54 | 1639,54 |  | 6 | 12 |
| 46 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 47 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 48 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 11 | 1024,05 1024,05 | 11264,55 | 11264,55 |  | 9 | 99 |
| 49 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 3 | 1249,57 1249,57 | 3748,71 | 3748,71 |  | 9 | 27 |
| 50 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 3 | 155,13 155,13 |  | 465,39 | 465,39 |  | 1 | 3 |
| 51 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,04 | 2482,1 2482,1 |  | 99,28 | 99,28 |  | 16 | 0,64 |
| 52 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 8 | 80,69 80,69 |  | 645,52 | 645,52 |  | 0,52 | 4,16 |
| 53 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 8 | 232,7 232,7 |  | 1861,6 | 1861,6 |  | 1,5 | 12 |
| Раздел 6. Щитовая лабораторного корпуса ЩС2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 6 | 220,28 220,28 | 1321,68 | 1321,68 |  | 1,5 | 9 |
| 55 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 2 | 819,77 819,77 |  | 1639,54 | 1639,54 |  | 6 | 12 |
| 56 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 57 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 58 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 20 | 1024,05 1024,05 | 20481 | 20481 |  | 9 | 180 |
| 59 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 3 | 1249,57 1249,57 | 3748,71 | 3748,71 |  | 9 | 27 |
| 60 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 3 | 155,13 155,13 |  | 465,39 | 465,39 |  | 1 | 3 |
| 61 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,06 | 2482,1 2482,1 |  | 148,93 | 148,93 |  | 16 | 0,96 |
| 62 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 13 | 62,07 62,07 |  | 806,91 | 806,91 |  | 0,4 | 5,2 |
| 63 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 13 | 232,7 232,7 |  | 3025,1 | 3025,1 |  | 1,5 | 19,5 |
| Раздел 7. Щитовая общежития №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 9 | 220,28 220,28 | 1982,52 | 1982,52 |  | 1,5 | 13,5 |
| 65 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 3 | 819,77 819,77 |  | 2459,31 | 2459,31 |  | 6 | 18 |
| 66 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 67 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 68 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 13 | 1024,05 1024,05 | 13312,65 | 13312,65 |  | 9 | 117 |
| 69 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 3 | 1249,57 1249,57 | 3748,71 | 3748,71 |  | 9 | 27 |
| 70 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 3 | 155,13 155,13 |  | 465,39 | 465,39 |  | 1 | 3 |
| 71 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,06 | 2482,1 2482,1 |  | 148,93 | 148,93 |  | 16 | 0,96 |
| 72 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 17 | 80,69 80,69 |  | 1371,73 | 1371,73 |  | 0,52 | 8,84 |
| 73 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 17 | 232,7 232,7 |  | 3955,9 | 3955,9 |  | 1,5 | 25,5 |
| Раздел 8. Общежитие №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 12 | 220,28 220,28 | 2643,36 | 2643,36 |  | 1,5 | 18 |
| 75 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 4 | 819,77 819,77 |  | 3279,08 | 3279,08 |  | 6 | 24 |
| 76 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 77 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 78 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 15 | 1024,05 1024,05 | 15360,75 | 15360,75 |  | 9 | 135 |
| 79 | ТЕРп01-03-021-01 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением местным (1 схема) | 3 | 1690,64 1690,64 | 5071,92 | 5071,92 |  | 12 | 36 |
| 80 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 6 | 1249,57 1249,57 | 7497,42 | 7497,42 |  | 9 | 54 |
| 81 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 6 | 155,13 155,13 |  | 930,78 | 930,78 |  | 1 | 6 |
| 82 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,08 | 2482,1 2482,1 |  | 198,57 | 198,57 |  | 16 | 1,28 |
| 83 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 12 | 80,69 80,69 |  | 968,28 | 968,28 |  | 0,52 | 6,24 |
| 84 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 12 | 232,7 232,7 |  | 2792,4 | 2792,4 |  | 1,5 | 18 |
| Раздел 9. Общежитие №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 12 | 220,28 220,28 | 2643,36 | 2643,36 |  | 1,5 | 18 |
| 86 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 4 | 819,77 819,77 |  | 3279,08 | 3279,08 |  | 6 | 24 |
| 87 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 88 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 89 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 13 | 1024,05 1024,05 | 13312,65 | 13312,65 |  | 9 | 117 |
| 90 | ТЕРп01-03-021-01 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением местным (1 схема) | 3 | 1690,64 1690,64 | 5071,92 | 5071,92 |  | 12 | 36 |
| 91 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 к (1 испытание) | 6 | 1249,57 1249,57 | 7497,42 | 7497,42 |  | 9 | 54 |
| 92 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 6 | 155,13 155,13 |  | 930,78 | 930,78 |  | 1 | 6 |
| 93 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,06 | 2482,1 2482,1 |  | 148,93 | 148,93 |  | 16 | 0,96 |
| 94 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 10 | 80,69 80,69 |  | 806,9 | 806,9 |  | 0,52 | 5,2 |
| 95 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 10 | 232,7 232,7 |  | 2327 | 2327 |  | 1,5 | 15 |
| Раздел 10. Щитовая гаража |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 6 | 220,28 220,28 | 1321,68 | 1321,68 |  | 1,5 | 9 |
| 97 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 2 | 819,77 819,77 |  | 1639,54 | 1639,54 |  | 6 | 12 |
| 98 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4457,15 4457,15 | 4457,15 | 4457,15 |  | 29 | 29 |
| 99 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 170,73 170,73 |  | 341,46 | 341,46 |  | 1,5 | 3 |
| 100 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 10 | 1024,05 1024,05 | 10240,5 | 10240,5 |  | 9 | 90 |
| 101 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) | 3 | 1249,57 1249,57 | 3748,71 | 3748,71 |  | 9 | 27 |
| 102 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 3 | 155,13 155,13 |  | 465,39 | 465,39 |  | 1 | 3 |
| 103 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,04 | 2482,1 2482,1 |  | 99,28 | 99,28 |  | 16 | 0,64 |
| 104 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 11 | 80,69 80,69 |  | 887,59 | 887,59 |  | 0,52 | 5,72 |
| 105 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 11 | 232,7 232,7 |  | 2559,7 | 2559,7 |  | 1,5 | 16,5 |
| Раздел 11. ТП-9-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕРп01-03-002-10 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А (1 шт.) | 2 | 1479,18 1479,18 | 2958,36 | 2958,36 |  | 13 | 26 |
| 107 | ТЕРп01-03-002-09 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А (1 шт.) | 2 | 1024,05 1024,05 | 2048,1 | 2048,1 |  | 9 | 18 |
| 108 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 12 | 155,13 155,13 |  | 1861,56 | 1861,56 |  | 1 | 12 |
| 109 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,08 | 2482,1 2482,1 |  | 198,57 | 198,57 |  | 16 | 1,28 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 373687,96 | 373687,96 |  |  | 2866,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 227108,86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 132136,06 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16-124 |  |  |  |  | 373687,96 | 373687,96 |  |  | 2866,76 |
| Накладные расходы 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 412 925,20) |  |  |  | 227108,86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 412 925,20) |  |  |  | 132136,06 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 772170,12 |  |  |  | 3167,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  | 412925,2 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 227108,86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 132136,06 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  | 7721,7 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 779891,82 |  |  |  |  |
| коэффициент понижения по аукциону 779 891,82 * 0,862099375 |  |  |  | 672344,25 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 121021,97 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 793366,22 |  |  |  | 3167,77 |

Заказчик                                                                      Подрядчик

Проректор                                                                   Генеральный директор

_____________А.А.Новоселов                                   ________________А.С.Дьяченко

Электронная подпись                                                   электронная подпись